Zakres zmian ogłoszenia z dnia 24.03.2022 r.

Aktualizacja z dnia 05.04.2022 r.

W związku z otrzymanym zapytaniem  Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem zapytania jest:

- montaż instalacji fotowoltaicznej naziemnej o mocy 49,82kWp w Kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej w Rudce

- montaż instalacji fotowoltaicznej naziemnej o mocy 9,01kWp na plebanii parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej w Rudce.

- montaż instalacji fotowoltaicznej naziemnej o mocy 39,895kWp w kaplicy p.w. św. Józefa Robotnika w Korycinach.

Zamawiający informuje, że w projekcie budowlanym "Termomodernizacja budynku kaplicy p.w. św. Józefa Robotnika w Korycinach oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,895kWp"  na stronach 18,19 i 20 są błędne zapisy. Projekt na wskazanych stronach opisuje błędną moc instalacji na 49,84kWp. Prawidłowa wartość to 39,895kWp.

Jednocześnie zamawiający potwierdza, że należy użyć modułów zgodnie z zapytaniem ofertowym - opis wymagań i parametrów technicznych. Zamawiający wymaga by użyć modułów o mocy minimalnej 390Wp. Ilość modułów należy tak dobrać by uzyskać wymaganą moc instalacji.

Zamawiający ze względu na ważny interes ekonomiczny zmienia zapis dotyczący wymaganej mocy instalacji fotowoltaicznej:

- w Kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej w Rudce minimalna zainstalowana moc zostaje określona na 49,82 kWp a maksymalna na 50,00 kWp

- na plebanii parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej w Rudce minimalna zainstalowana moc zostaje określona na 9,01kWp

- w kaplicy p.w. św. Józefa Robotnika w Korycinach minimalna zainstalowana moc zostaje określona na 39,75kWp, a maksymalna na 40,00kWp

W związku z doprecyzowaniem zamawiający wydłuża termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12 kwietnia 2022 r. godz. 10:00.

Zamawiający dnia 05.04.2022 r. dokonuje zmiany ogłoszenia o zapytaniu w następującym zakresie:

- Punkt II . otrzymuje brzmienie:

# KOD CPV – 09332000-5 Instalacje słoneczne

Przedmiotem zamówienia jest montaż instalacji fotowoltaicznej naziemnej o mocy 49,82 kWp w Kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej w Rudce.

Montaż instalacji fotowoltaicznej naziemnej o mocy 49,82 kWp ma być wykonany zgodnie z: Projektem zagospodarowania terenu: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,82 kWp” na działce nr ew. 1162 i części działki nr ew. 1191, położonej przy ul. ks. Michała Badowskiego 1, 17-123 Rudka, wykonanym przez Łukasza Skaruza w grudniu 2021, Decyzją nr 55/2022 z dnia 15.03.2022 wydaną przez Starostę Bielskiego oraz Pozwoleniem Z-I.5174.1.2022.AZ z dnia 08.03.2022 wydanym przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Przedmiotem zamówienia jest montaż instalacji fotowoltaicznej naziemnej o mocy 9,01 kWp w plebanii parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej w Rudce.

Montaż instalacji fotowoltaicznej naziemnej o mocy 9,01 kWp ma być wykonany zgodnie z: Projektem zagospodarowania terenu: „Termomodernizacja budynku plebanii w Rudce oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,01 kWp” na działce nr ew. 1162 i części działki nr ew. 1191, położonej przy ul. ks. Michała Badowskiego 1, 17-123 Rudka, wykonanym przez Łukasza Skaruza w grudniu 2021, Decyzją nr 56/2022 z dnia 15.03.2022 wydaną przez Starostę Bielskiego oraz Pozwoleniem Z-I.5152.31.2022.AZ z dnia 09.03.2022 wydanym przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Przedmiotem zamówienia jest montaż instalacji fotowoltaicznej naziemnej o mocy 39,895 kWp w kaplicy p.w. św. Józefa Robotnika w Korycinach.

Montaż instalacji fotowoltaicznej naziemnej o mocy 39,895 kWp ma być wykonany zgodnie z: Projektem budowlanym: „Termomodernizacja budynku Kaplicy p.w. św. Józefa Robotnika w Korycinach oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,895 kWp” na działce nr ew. 60/12, 17-315, wykonanym przez Łukasza Skaruza w grudniu 2021 oraz Zaświadczeniem BS.6743.70.2022.TM z dnia 10.03.2022 wydanym przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach.

Niezbędna dokumentacja znajduje się  pod linkiem: https://drive.google.com/drive/folders/1bzgrQNZVHhTbWzBBd35nlSkwVqxdhfif?usp=sharing

oraz w siedzibie Zamawiającego.

Opis wymagań i parametrów technicznych wszystkich 3 instalacji:

Moduły fotowoltaiczne

•	Moduły  fotowoltaiczne,  o  mocy  minimalnej  390  Wp  każdy.

•	Sprawność nominalna  >=20,50%

•	Spadek liniowy mocy <=0,7% na rok

•	Gwarancja na produkt min. 15 lat

•	Gwarancja na sprawność 25 lat przy sprawności min. 84%

Inwerter

Urządzeniami odpowiedzialnymi za współpracę z generatorami będzie beztransformatorowy inwerter sieciowy, wyposażony w rozłącznik DC oraz  wbudowane  zabezpieczenie przeciwprzepięciowe  DC  typu  Minimalne  parametry charakteryzujące inwerter przedstawia poniższe zestawienie:

Pozostałe cechy inwertera:

•	Gwarancja minimum 10lat

•	Stopień ochrony minimum IP65.

•	Inwertery wyposażone będą w następujące zabezpieczenia:

•	Zintegrowany rozłącznik DC.

Pomiary, dokumentacja, zgłoszenie i odbiór inwestycji przez operatora OSD.

W  celu  odbioru  instalacji  fotowoltaicznej,  Wykonawca  powinien  dokonać  pomiaru  instalacji fotowoltaicznej.  Protokoły  pomiarowe  z  wykonanych  pomiarów  należy  przygotować  i  dostarczyć Inwestorowi łącznie z dokumentacją powykonawczą.

Wymagane protokoły pomiarowe:

•  Pomiaru impedancji pętli zwarcia;

•  Pomiaru rezystancji uziemienia;

•  Badania rezystancji izolacji kabli stałoprądowych DC;

•  Badania wydajności instalacji fotowoltaicznej

•  Pomiary charakterystyk prądowo-napięciowych każdego stringu.

Wykonawca dokona zgłoszenia do operatora OSD.

- Ponadto szczegółowo obowiązki Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia określa wzór umowy, stanowiący (Załącznik nr 2) do niniejszego zapytania ofertowego.

- Wszystkie nazwy własne użyte w projekcie budowlanym należy traktować jako przykładowe i można zastosować materiały równoważne (materiały nie mogą mieć  niższych parametrów niż wskazane w dokumentacji). Wymienione materiały w dokumentacji nie są obligatoryjne do zastosowania.

- Załączone przedmiary są tylko poglądowe, a przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa.

- Zamawiający posiada odpowiednie pozwolenia.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający ze względu na ważny interes ekonomiczny zmienia zapis dotyczący wymaganej mocy instalacji fotowoltaicznej:

- w Kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej w Rudce minimalna zainstalowana moc zostaje określona na 49,82 kWp, a maksymalna na 50,00 kWp

- na plebanii parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej w Rudce minimalna zainstalowana moc zostaje określona na 9,01kWp

- w kaplicy p.w. św. Józefa Robotnika w Korycinach minimalna zainstalowana moc zostaje określona na 39,75kWp, a maksymalna na 40,00kWp

- Punkt XII.2  otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12 kwietnia 2022 r. godz. 10:00.